verze 2006-3 (27.7.2006)

KEMPSTON MOUSE TURBO

INTERFACE

KEMPSTON MOUSE TURBO je kompatibilní s originál Kempston mouse interface. Narozdíl od originálu má několik dalších vylepšení, ale je zpětně plně kompatibilní. Rusové ve svém zapojení Kempston mouse, které okopírovali z origilálu, podporují již třítlačítkovou myš (originál měl jen 2 tlačítka). Tento "turbo" interface umožňuje připojit PS/2 (nebo USB s protokolem PS/2) myš. Podporuje až 4 tlačítka a dokonce i kolečko. Nyní si povíme něco o tom, jak vlastně Kempston mouse interface funguje a na jakých portech je myš čitelná. O komunikaci s myší se stará samotný interface, uživatel jen čte z patřičných portů aktuální souřadnice pro osu X a Y, nebo stav tlačítek. Každá osa má rozsah od 0 do 255(1 bajt). Při pohybu myši vpravo je hodnota osy X postupně intkrementována, při pohybu vlevo se hodnota naopak snižuje. To samé platí i pro osu Y, krerá je inkrementována při pohybu dolů. Teď se podíváme například na hodnoty osy X při delším pohybu myši vpravo. Postupně se zvyšuje souřadnice z  0, 1, 2, 3 ….až do 255, což je vlastně maximální hodnota jednoho bajtu. Interface ale neošetřuje mezní hodnoty, takže se při pokračování pohybu vpravo souřadnice(bajt) dál zvyšuje a po 255 "přeteče" znovu do 0 a pokračuje dál (1, 2, 3 …255). To platí i při pohybu vlevo, kdy se hodnota snižuje až do 0 a pak "přeteče" do 255 a dál se snižuje ( 254, 253, 252 ...0 ).   Z portu 64223 zjistíme aktuální stav všech tlačítek (stisknuté / povolené) ale to už nám přiblíží následující přehled.

OSA X	 je čitelná na portu  64479 (#FBDF)

OSA Y	 je čitelná na portu  65503 (#FFDF)

TLAČÍTKA jsou čitelná na portu 64223 (#FADF)

Čtená data z portu:

D0 = pravé tlačítko

D1 = levé tlačítko

D2 = prostřední tlačítko (používá jen RUSKÁ a TURBO K-MOUSE)

D3 = 4.tlačítko (používá jen TURBO K-MOUSE)

D4 až D7 = 4-bitový binární čítač polohy kolečka

Jednotlivé bity představují tlačítka myši. Přitom bit v log.0 značí stisknuté a log.1 nestisknuté. Jak už jsme si řekli, původní Kempston mouse interface používal jen dvě tlačítka (D0 a D1). Ruská Kempston mouse používá tlačítka tři (D0, D1 a D2). K-MOUSE TURBO používá celkem 4 tlačítka (D0, D1, D2, D3). Na D4 - D7 je čitelná 4-bitová hodnota polohy kolečka. Tento čítač pracuje stejně jako osy X a Y. Při pohybu kolečka směrem dolu se čítač inktementuje (0, 1, 2, …,14, 15, 0, 1). Tak to by bylo k hlavním portům myši.

AMIGA MOUSE a KEMPSTON JOYSTICK na portu 31

| SWITCH 1 | SWITCH 2 | FUNKCE PORTU 31 |
| --- | --- | --- |
| ? | OFF | port není čitelný |
| OFF | ON | port vrací hodnotu 0 |
| ON | ON | amiga mouse / joystick |

Interface obsahuje jeden přepínač, dva switche, konektor CANON 9, tlačítko reset a konektor cinch (VIDEO). Pravý switch (SWITCH 2) slouží k povolení portu 31, na kterém může být čitelná buď amiga mouse / kempston joystick, nebo hodnota 0. Pokud je SWITCH 2 odstraněn, port 31 není přístupný. Levý switch (SWITCH 1) určuje, jestli na portu 31 bude emulována amiga mouse / joy (switch zapojen), nebo bude nulován (switch nezapojen). Nulování portu 31 zabrání některým hrám v detekci fire joysticku. Mezi amiga mouse a kempston joystickem se přepíná jednoduše stiskem tlačítka myši (bude aktivní amiga mouse) nebo fire na joysticku (bude aktivní joystick) zapojeném do konektoru CANON 9. Při emulaci amiga mouse mají data portu 31 následující uspořádání:

AMIGA MOUSE:

D0 = XB

D1 = YB

D2 = XA

D3 = YA

D4 = levé tlačítko

D5 = pravé tlačítko

D6 = prostřední tlačítko

D7 = čtrvrté tlačítko ( jen K-MOUSE TURBO )

Na D0 a D2 jsou přímo stavy clonek myši pro osu X, na D1 a D3 pro osu Y. Na původně nevyužitém bitu D7 je nově přidané čtvrté tlačítko amiga myši. Při stisknutém tlačítku je bit v log..1. Stiskem fire joysticku se odpojí amiga myš a bude čitelný pouze kempston joystick. Pak platí klasické rozložení :

KEMPSTON JOYSTICK:

D0 = joy VPRAVO

D1 = joy VLEVO

D2 = joy DOLU

D3 = joy NAHORU

D4 = joy FIRE 1

D5 = joy FIRE 2

D6 = joy FIRE 3

D7 = vždy log.0

Při aktivním směru nebo fire je odpovídající bit nastaven na log.1. Po aktivaci joysticku přestává pracovat i K-MOUSE/A-MOUSE. Z čehož plyne, že není možné současně používat myš i joystick. K-MOUSE IF má datovou sběrnici kompletně oddělenou odpory, což zabraňuje možným kolizím s jinými periferiemi. Interface je tedy možné provozovat s jakoukoli jinou periferií. Pokud přece jen připojená periferie ”koliduje” s porty K-MOUSE IF, vnutí jen svoje data, a porty K-MOUSE IF nebudou čitelné. Například u D40/D80 bude na portu 31 čitelná 8255 (pokud je povolená) a port 31 u K-MOUSE IF nebude přístupný. Při softwerovém zablokování 8255 (v D40/D80) bude na portu 31 zase K-MOUSE IF. Na obrázku je popis zapojení konektoru CANON 9 pro kempston joystick. Konektor CANON je plně zapojený, takže funguje i třítlačítkový joystick s autofire.

KONEKTOR CANON

| 1 | UP |
| --- | --- |
| 2 | DOWN |
| 3 | LEFT |
| 4 | RIGHT |
| 5 | FIRE 3 |
| 6 | FIRE 1 |
| 7 | +5V |
| 8 | GND |
| 9 | FIRE 2 |

VIDEO VÝSTUP

Interface lze osadit konektorem CINCH pro video výstup. Bohužel signál video mají vyvedený na sběrnici pouze ZX Spectra 16kB a 48kB. Ostatní 128kB modely mají stejný pin sběrnice nezapojen. Prakticky u všech verzí ZX Specter 16/48kB je na sběrnici značně zarušená zem. Ze sběrnice tedy kvalitní video nelze vyvést. Problém se z 80% vyřeší, pokud propojíte kablíkem GND sběrnice se zemí kdekoli poblíž TV modulátoru (nebo přímo s tělem modulátoru). Obraz se stabilizuje a pruhy nejsou tak rušivé. Některé starší verze ZX, zejména ISSUE TWO, nemají signál video na sběrnici přiveden. Stačí zde zapájet drátovou propojkou označenou „VID“ umístěnou mezi ulou a LM1889.

EXTRA MÓD

Extra mód je vymoženost K-MOUSE turbo interface. Slouží k nastavení vlastností myši. Dvoupolohový přepínač je určený k povolení nebo blokování extra módu. Při blokování není možné dále vyvolat extra mód a tedy ani měnit vlastnosti interface. Při povolení (svítí žlutá LED dioda u přepínače) lze kdykoli za provozu stiskem a povolením levého + pravého + prostředního tlačítka vyvolat extra mód. V něm pak  následným stiskem jednoho z tlačítek změníte vlastnosti interface. Tlačítka mají tento význam:

Levé tlačítko = nuluje port 31, nebo na portu 31 nechá stav podle naswitchování (A-MOUSE / 0)

Pravé tlačítko = prohodí funkci levého a pravého tlačítka (jen u K-MOUSE)

Prostřední tlačítko = sníží /zvýší 4x rychlost  pohybu myši  (jen u K-MOUSE)

4. tlačítko = opuštění extra módu ( EXIT )

Otočení kolečka o více jak 4 kroky = vypne / zapne čitelnost kolečka na D4-D7. Při OFF vrací %1111.

Po uvolnění stisknutého tlačítka, nebo otočení kolečka, se automaticky extra mód opustí.+ čítač kolečka je nastaven na %1111. Nastavení všech vlastností je možné resetovat opětovným stiskem a uvolněním všech třech tlačítek v extra módu, interface se resetuje a nastaví se výchozí stav jako při zapnutí. V době, kdy je extra mód aktivní, nejsou na portu K-MOUSE (64223) čitelná tlačítka, současně je na portu 31 čitelná jen hodnota 0. Tato vlastnost znemožní detekci stisku tlačítek myši, pokud je uživatel v extra módu. Majitele gumáků jistě potěší možnost osazení interface tlačítkem reset, nebo konektorem cinch s videovýstupem. Dodatečně lze osadit ještě jeden switch vedle obvodu PIC (vedle nápisu WHEEL). Tento switch nastavuje interface na MASTER (nezapojen) / SLAVE(zapojen) režim.

MASTER / SLAVE

K-MOUSE umí pracovat jako MASTER nebo SLAVE interface. Takže stačí připojit k ZX jeden K-MOUSE IF nastavený na MASTER + druhý K-MOUSE IF jako SLAVE a oba mohou fungovat bez problému současně. Vedle obvodu PIC16F84 je switch pro přepínání mezi režimem MASTER a SLAVE. Nezapojený switch = MASTER, zapojený = SLAVE. Po zapnutí ZX je vždy funkční jen MASTER, SLAVE je blokován. Hry a programy s podporou dvou K-MOUSE si sami obstarávají softwerové přepínání mezi aktivitou MASTER a SLAVE. Nyní si ukážeme programovou sekvenci pro (de)aktivaci MASTER/SLAVE.

Aktivace MASTER: (+vypnutí SLAVE)

IN A,254	; při čtení portu klávesnice se zapne

; MASTER a vypne SLAVE.

; MASTER je zapnut také po zapnutí

; počítače.

Aktivace SLAVE: (+vypnutí MASTER)

IN A,178	;adresy čtených portů tvoří

IN A,98	;celkem 32-bitový přístupový

IN A,223	;kód (klíč) pro nastavení SLAVE

IN A,95	;(klíč=178,98,223,95)

Pro tuto programovou sekvenci platí několik omezení. Mezi jednotlivými instrukcemi IN nesmíte číst z jiných portů, jinak se ihned zruší prog.sekvence a je nutné celou rutinu spustit znovu. Správně by měla být sekvence spouštěna pod zakázaným přerušením, kde nehrozí nežádoucí zavolání přerušení v momentě, kdy se sekvence provádí.

Software s podporou dvou myší teprve vzniká. Zatím existuje jen upravená hra U.N.SQUADRON. Upravuje se hra FORGOTTEN WORLDS a několik dalších.

Softwerová obsluha pro dvě K-MOUSE vypadá asi následovně:

1)aktivujeme MASTER mouse

2)zavoláme ovladač master myši

3)aktivujeme SLAVE mouse

4)zavoláme ovladač slave myši

Jako první aktivujeme MASTER mouse. Zavoláme normální ovladač pro K-MOUSE, který si ukládá souřadnice myši pro prvního hráče. Dále aktivujeme SLAVE mouse a zavoláme druhý ovladač pro K-MOUSE, který bude ukládat souřadnice myši pro druhého hráče.

ADRESACE PORTŮ

KEMPSTON MOUSE TURBO interface používá všechny své porty úplně adresované.

Funkce	 port		adresace portu binárně(od A15 do A0)

tlačítka	 64223 (#FADF)	xxxxx0x0 11011111

osa X	 64479 (#FBDF)	xxxxx0x1 11011111

osa Y	 65503 (#FFDF)	xxxxx1x1 11011111

a-mouse/joy   31 (#1F)	xxxxxxxx 00011111

PS/2 NEBO USB ?

Na desku interface můžete osadit buď PS/2, nebo USB konektor. Po osazení je nutné na spodní straně plošného spoje přerušit některé vodiče vedoucí na piny připájeného konektoru. V každém případě se tento zákrok musí provést ještě před prvním zapnutím interface, jinak dojde ke zkratu na pinech obvodu PIC! Pro úplnost uvádím pinout obou konektorů.

PS/2

1 - data

2 - nezapojeno

3 - GND

4 - +5V

5 - clock

6 – nezapojeno

USB

1 - +5V

2 - data

3 - clock

4 - GND

PŘEPROGRAMOVÁNÍ  INTERFACE

Deska obsahuje konektor ( 6 pinů ) pro připojení k programátoru obvodů XILINX CPLD. Konektor je zapojený podle kabelu vývojového kitu KRAKEN, krerý si můžete objednat na WWW.MCU.CZ Signály konektoru jsou u jednotlivých pinů na desce popsané. Obsah JEDec je přiložen k dokumentaci.

OSAZENÍ PLOŠNÉHO SPOJE

Enable    Amiga

Port31    mouse

|     |

KEMPSTON    v     v

JOYSTICK            VIDEO

OUT

Extra

Mode

Dis/en

PS/2

or USB    PIC            CPLD-prog.

Mouse                    connector

CPLD          RESET

xc9572xl

slave|

switch|

Na desku osadíme patici DIL 18, určenou pro obvod PIC. Ten můžeme být typu PIC 16F84A nebo PIC16F627 / PIC16F628, a to v pouzdru PDIP18 ve verzi 4-20MHz. Při použití PIC16F627 / 16F628 neosazujeme rezistor R4 a kondenzátor C4, nebo jen jednoduše u PICu nožku č.16 nezasuneme do patice. Konektor pro sběrnici ZX Spectra použijeme SLOT 62, zkrácený o 4 krajní piny. Konektor cinch a tlačítko reset není nutné osazovat. Pro obvod CPLD osadíme patici PCCL44Z (pinem 1 dolů).

HORNÍ STRANA PLOŠNÉHO SPOJE

P-KNX   T709

D2       D7      125

D3 D4 D5

D6

R7

PIC

USB/PS2  16F84A

C7

XC9572XL

10-PC44

C6

X

LP2950

R8                         CZ3.3V

X  X  X  X  X  X  X

Seznam součástek pro osazení horní strany plošného spoje:

D2-D7 – diody 1N4148 v provedení SMD(velikost 1206). Pokud nebudete osazovat konektor canon, nejsou třeba.

R7 – odporová síť 6x4K7 se společným vodičem. (pull-up signálů z PICu)

R8 – odporová síť 5x4K7 se společným vodičem. (pull-up signálů z PICu)

P-KNX125 – dvoupolohový přepínač, spíná signál “extra” s GND

T709 – konektor cinch pro videovýstup. Na pin č.1 je nutné přivést signál z pinu “VID”.

C6 – kondenzátor 100yF

C7 – kondenzátor 10yF

PIC16F84A-04/P – pro obvod PIC ve verzi 4-20MHz doporučuji osadit precizní patici DIL18PZ.

USB/PS2 – konektor USB nebo PS/2

LP2950CZ-3.3V – stabilizátor z 5V na 3.3V je zde jen kvůli obvodu XILINX XC9572XL.

Na obrázku jsou datové vodiče označeny modrou značkou. V místě této značky doporučuji spoj přerušit.

SPODNÍ STRANA PLOŠNÉHO SPOJE

D8

R1

R2

R3

R6                   R4

R5

C4

C1           C5

C2

0R

R16        C3

R15-R9

Seznam součástek pro osazení spodní strany plošného spoje:

RED LED – červená led dioda 3mm/2mA(L-3MM2MA/R). Pokud svítí, je stabilizátor LP2950CZ v pořádku.

YELLOW LED – žlutá led dioda 3mm/2mA(L-3MM2MA/Y). Signalizuje povolený extra mód.

R1-R3,R5,R6 – odpor 1K5 v provedení SMD (velikost 1206)

R4 - odpor 4K7 Ohmů v provedení SMD (velikost 1206)

R9-R16 – odpor 150 Ohmů. Chrání datovou sběrnici CPLD před kolizí s jinou periferií. Lze použít buď klasické odpory(velikostí vyhovují „metalizované miniaturní rezistory“ o délce těla 3.5mm) osazené na této spodní straně plošňáku, nebo odpory SMD(opět velikost 1206) osazené na horní straně plošného spoje.

C1-C3 – keramický kondenzátor 47nF(osadíme až po připájení patice PCCL, jinak mohou vadit dlouhé vývody)

C4 – keramický kondenzátor 27pF(C4 a R4 generuje hodinový signál 4MHz pro PIC16F84)

C5 – keramický kondenzátor 100nF

D8 – dioda 1N4148 v provedení SMD(velikost 1206). Pokud nebudete osazovat konektor canon, není třeba.

0R – odpor 0 Ohmů můžeme nahradit třeba drátovou propojkou. Přivádí signál reset na pájecí plošky pro tlačítko.

U konektoru USB/PS2 jsou barevně přeškrtnuté vodiče. Při osazení USB konektoru přerušíme spoj v bodě červené značky, při osazení PS/2 konektoru přerušíme dva spoje v místě značek oranžových.

Ze spodní strany spoje nakonec osadíme zkrácenou dvouřadou pinovou lištu S2G80 delším vývodem skrz prokovené otvory a takto ji připájíme z horní strany desky. Nyní osadíme na vrchní straně desky průchozí sběrnici tak, aby mezera pro klíč byla dostatečná. Nejlepší je zasunout oba díly průchozí sběrnice do slotu a desky přisunout až na doraz ke klíči. Takto zasunuté desky necháme ve slotu a připájíme na pinovou lištu z vrchní strany.  Na lištu spodní stany desky připájíme SLOT s přihnutými vývody k sobě, tak, aby šel dobře pájet. Pozor,aby souhlasila strana s klíčem ! Všechny diody a konektor CANON (CAN9V) se osazují jen kvůli joysticku, jinak nejsou povinné. Piny 1-5,6 a 9 konektoru canon je třeba přes odpory kolem 4K7 spojit s +5V ( CANON pin č.7 ). Nejvhodnější je použít dvě odporové sítě se společným vodičem. Tím docílíme pull-upu všech signálů joysticku a na deším kabelu joye se už nebudou zakmitávat směry. CPLD je na zákmity dost citlivé a i když joystick nebude aktivován, k zákmitům docházet může. Konektor canon je paralelně spojený s vývody obvodu PIC, který na stejných vodičích posílá do CPLD stavy slonek při práci s myší. Každý zákmit signálu z joysticku bere CPLD jako změnu směru pohybu myši, což má za následek, že se mění souřadnice v osách K-MOUSE.

POPIS FUNKCE

O komunikaci s PS/2 myší se stará programovatelný obvod PIC16F84, případně 16F627 nebo 16F628, jehož autorem je Denis Sotchenko (rdc@cyberlan.mtu-net.ru). PIC pracuje jako konvertor z PS/2 na AMIGA mouse. Bližší informace o tomto konvertoru můžete najít třeba na:  http://ps2m.sotchenko.ru/index.html nebo stáhnout přímo z Aminetu : ftp://ftp.wustl.edu/pub/aminet/hard/hack/ps2m.lha . A pro úplnost ještě odkaz na soubor HEX s obsahem pro PIC: http://ps2m.sotchenko.ru/pic/ps2m_5button.hex . K-MOUSE interface obsahuje ještě druhý důležitý obvod CPLD (XILINX XC9572XL) jehož autorem jsem já. Moje CPLD se stará o konverzi signálů AMIGA myši na KEMPSTON MOUSE. Tento obvod umí pracovat i jako transparentní kvůli možnosti číst na portu 31 stavy clonek AMIGA myši. Po osazení PICu můžeme používat běžnou PS/2 myš a u K-MOUSE tak podporovat i čtvrté tlačítko + kolečko myši. Při návrhu obsahu CPLD jsem vycházel z původního zapojení ruské KEMPSTON MOUSE, které si můžete prohlédnout na následujícím obrázku.

SCHEMA RUSKÉ KEMPSTON MOUSE

Takové zapojení je sice jednoduché, levné a funkční, ale souřadnice pro Kempston mouse mění 4x pomaleji než by mohlo. Zapojení jsem vylepšil a myš pracuje 4x rychleji(stejně jako u většiny emulátorů ZX). Některé programy jsou ovšem dost náchylné na rychlejší pohyby myší. To je přesně příklad ARTISTu 2. Ovladač pro K-MOUSE tam zpracovává jen malé odchylky při pohybu, a při větší rychlosti začne šipka dost nesmyslně poskakovat. Proto jsem do K-MOUSE TURBO interface přidal možnost přepnutí citlivosti myši podle původního zapojení. Originál Kempston mouse byla stejně pomalá, jako ruská kopie.

INFORMACE O ORIGINÁL KEMPSTON MOUSE INTERFACE

Před nějakým časem jsem měl možnost testovat originál Kempston mouse interface. Při té příležitosti jsem zmapoval schema zapojení a otestoval skutečnou adresaci portů. Reálné testy adresace portů se neshodují s žádným materiálem z internetu.

Dokonce i na www.worldofspectrum.org je adresace chybná:

Funkce		port		adresace portu binárně (od A15 do A0)

osa X		64479(#FBDF)	xxxxx0x1 xx0xxxxx

osa Y		65503(#FFDF)	xxxxx1x1 xx0xxxxx

tlačítka		64223(#FADF)	xxxxxxx0 xx0xxxxx

Skutečná adresace portů původní Kempston mouse je tedy:

Funkce		port		adresace portu binárně (od A15 do A0)

osa X		64479(#FBDF)	xxxxx011 xx0xxxxx

osa Y		65503(#FFDF)	xxxxx111 xx0xxxxx

tlačítka		64223(#FADF)	xxxxxx10 xx0xxxxx

Připojená  myš vrací  na konektoru canon stavy clonek pro osu X,Y a stav tlačítek. Funkčně je shodná s amiga mouse, má pouze prohozené signály na konektoru.

Pinout konektoru canon původní kempston myši:

PIN	SIGNÁL

1	+5V

2	clonka osy X

3	clonka osy Y

4	levé tlačítko(log.0 = stisk)

5	pravé tlačítko(log.0 = stisk)

6	GND

7	nezapojeno

8	clonka osy Y

9	clonka osy X

Fotka originál Kempston mouse interface s myší

Plošný spoj ze strany součástek a spojů

ZMAPOVANÉ SCHEMA ORIGINÁL KEMPSTON MOUSE INTERFACE

SOFTWARE PRO KEMPSTON MOUSE

Existuje několik originál her a programů, které podporovaly ovládání myší. Mezi ně patří například CARRIER COMMAND nebo BATTLE COMMAND. U poslední hry je zřejmě špatně napsaný ovladač a tak myš nefunguje. Také kreslící program ARTIST 2 umí pracovat s myší. Pak je tu ještě spousta her a programů z Ruska, například HERO QUEST 1 a 2, SPACE CRUSADE, ARCANOID, GUNMAN, LAST COURIER 2, WOLF 2004, LEMMINGS 2, HEADBALL, MOORHUHN, SPARROWS, TECHNODROM, WALKER, FAST BREED, KAZMUS, SHASKI, KING, FARSPACE, BLACK RAVEN, UFO, a z programů třeba BURRIAL GRAPHIC EDITOR, různé TRACKERY, COMMANDERY a diskové magazíny. Nakonec jsou tu ještě moje předělávky her pro K-MOUSE. U některých her podporuji i 4. tlačítko myši, které umí obsloužit pouze K-MOUSE turbo interface. Všechny úpravy jsem řešil tak, aby bez jakéhokoli omezení mohli hru používat i majitelé třítlačítkové ruské Kempston myši, případně ji spouštět v emulátorech. Zatím jsem upravil jen několik her: R-TYPE, HEROQUEST 1 a 2, LEMMINGS 1, CHRONOS, SILKWORM, SIMCITY, YS CAPERS, ATOMIX, HEXAGONIA, DEFLEKTOR, SWIV a ZYNAPS, BATTLE COMMAND, OPERATION WOLF, MAIN BLOW, SLAP FIGHT, U.N.SQUADRON a další. Většinou ve verzích 128 REMIX. U R-TYPE funguje levé tlačítko jako FIRE1, pravé jako FIRE2 a prostřední zapne/vypne autofire. Ve hře LEMMINGS 1(128remix) je levé tlačítko FIRE, pravým tlačítkem aktivujete sledování pozice lemminga, a prostřední tlačítko zruší funkci sledování. V SIMCITY má levé tlačítko funkci fire, prostřední = pohyb v menu nahoru, pravé = pohyb v menu dolu. Pokud máte vícetlačítkovou myš, stiskem 4. tlačítka vyvoláte mapu ostrova. Upravil jsem jak původní, tak českou(přeložil UNIVERSUM) verzi SIMCITY. U DEFLEKTORU levé a pravé tlačítko otáčí zrcadla. U her ATOMIX a HEXAGONIA je při držení tlačítka a současném pohybu myši emulován joystick.

EMULÁTORY ZX SPECTRA A KEMPSTON MOUSE

Dnes už každý pořádný emulátor ZX Spectra emuluje i Kempston mouse. Emulátor REALSPECTRUM je jeden z nejlepších, co se týče věrnosti emulace ZX, ale podporuje jen dvě tlačítka myši. Nejlepší zkušenosti mám s X128 a UNREALSPECTRUM, kde fungují již tři tlačítka. V UNREALSPECTRU bude nutné zapnout i funkci SWAP BUTTONS, která prohodí funkci levého a pravého tlačítka. Pak je tu emulátor ZX-EMUL, který podporuje i  kolečko a je 100% kompatibilní s K-MOUSE TURBO. Tento emulátor najdete na  http://lion17home.narod.ru/ a na http://trd.speccy.cz/press/press_an.htm si pak stáhněte diskmagazíny DON NEWS, podporující od čísla 19 i kolečko myši. V DON NEWS 19 je schema zapojení kolečkové myši, zdrojáky ovladačů a tester. Nejkompletnější archiv her a programů s podporou Kempston mouse včetně dokumentace je na http://velesoft.speccy.cz

OVLADAČE PRO K-MOUSE

V podstatě nejrozšířenější verze ovladače:

;XECUTE MOUSE

;TAKE COORDINATES FROM CURPOS==COORD

MOUSE  LD HL,(COORD)

LD BC,#FBDF

LD DE,(OLDCO)

IN A,(C)

LD (OLDCO),A

SUB E

JR Z,NM_X

JP P,MX_PL

ADD A,L

JR C,ZER_X

XOR A

ZER_X  LD L,A

JR NM_X

MX_PL  ADD A,L

JR C,BEX_Z

CP #FD ;MAXIMUM X

JR C,BEX_B

BEX_Z  LD A,#FD ;MAXIMUM X

BEX_B  LD L,A

NM_X   LD B,#FF

IN A,(C)

LD (OLDCO+1),A

SUB D

JR Z,NM_Y

NEG

JP P,MY_PL

ADD A,H

JR C,ZER_Y

XOR A

ZER_Y  LD H,A

JR NM_Y

MY_PL  ADD A,H

JR C,BEY_Z

CP #BE ;MAXIMUM Y

JR C,BEY_B

BEY_Z  LD A,#BE ;MAXIMUM Y

BEY_B  LD H,A

NM_Y   LD A,H

CP #FF

JR C,BIGY

LD H,#FF

BIGY   CP #02 ;MINIMUM Y

JR NC,SMALY

LD H,#02 ;MINIMUM Y

SMALY  LD A,L

CP #FF

JR C,DIRY

LD L,#FF

DIRY   CP #02 ;MINIMUM X

JR NC,DIMENS

LD L,#02 ;MINIMUM X

DIMENS LD (COORD),HL

LD BC,#FADF

LD HL,CONTRB

IN A,(C)

CPL

AND 7

RLCA

RLCA

RLCA

RLCA

OR (HL)

LD (HL),A

RET

;sem se ukladaji souradnice pro osu XaY

COORD  DEFB 0,0

OLDCO  DEFB 0,0;WORKING

Jiná verze:

;MOUSE DRIVER WITH FIRE BUTTON AUTOCONFIG

;(С) Andrey Rachkin'95

JR       MDRV

DIRECTZ DEFB  0 ;FIRE

DEFB  0 ;UP

DEFB  0 ;DOWN

DEFB  0 ;RIGHT

DEFB  0 ;LEFT

DEFB  0 ;CANCEL

MCOORD  DEFW  0 ;LAST CURSOR COORDS

;IN PIXELZ

MPORTS  DEFW  0 ;LAST READED MAUSY COORD

NONDEF  AND   3 ;HERE COMEZ BUTTONZ

;CONTROL IF FIRE BUTON

;NOT DEFINED

JR    Z,MDRV4 ;IF NONE BUTTON

;PUSHED

CP    1

JR    Z,NONDEF_

XOR   A

LD    (MDRV3+2),A

LD    A,5

LD    (MDRV2+2),A

NONDEF_ LD    HL,0

LD    (MDRV1),HL

POP   IX

; ***** MAIN PROC OF MOUSEDRIVER *****

MDRV    PUSH  IX

LD    HL,DIRECTZ

PUSH  HL

POP   IX

XOR   A

LD    (HL),A ;CLEARING

INC   HL     ;OF

LD    (HL),A ;DIRECTZ

INC   HL     ;BUFER

LD    (HL),A

INC   HL

LD    (HL),A

INC   HL

LD    (HL),A

INC   HL

LD    (HL),A

INC   HL

LD    BC,#FADF ;BUTTONZ CONTROL

IN    A,(C)    ;READ FROM PORT

;OF BUTTONS

CPL

MDRV1   JR    NONDEF ;JR UNTIL FIRE

;BUTTON NOT DEFINED

RRA

MDRV2   RL    (IX+0) ;FIRE

RRA

MDRV3   RL    (IX+5) ;CANCEL

; ***** COORDS CONTROL *****

MDRV4   LD    HL,(MCOORD) ;FORM LAST

;CURSOR COORDS

LD    DE,(MPORTS) ;FROM LAST

;READED MOUSE

;COORDS

LD    BC,#FBDF

IN    A,(C) ;READING FROM

;PORT X-COORD (0-#FF)

LD    (MPORTS),A

SUB   E

JR    Z,MDRV9

JP    P,MDRV6

LD    (IX+4),1 ;MOVE LEFT

ADD   A,L

JR    C,MDRV5

XOR   A        ;MIN X-COORD

MDRV5   LD    L,A

JR    MDRV9

MDRV6   ADD   A,L

LD    (IX+3),1 ;MOVE RIGHT

JR    C,MDRV7

CP    #FE      ;MAX X-COORD

JR    C,MDRV8

MDRV7   LD    A,#FE    ;MAX X-COORD

MDRV8   LD    L,A

MDRV9   LD    B,#FF

IN    A,(C) ;READING FROM

;PORT Y-COORD (0-#FF)

LD    (MPORTS+1),A

SUB   D

JR    Z,MDRV14

NEG

JP    P,MDRV11

LD    (IX+1),1 ;MOVE UP

ADD   A,H

JR    C,MDRV10

XOR   A        ;MIN Y-COORD

MDRV10  LD    H,A

JR    MDRV14

MDRV11  ADD   A,H

LD    (IX+2),1 ;MOVE DOWN

JR    C,MDRV12

CP    #BF      ;MAX Y-COORD

JR    C,MDRV13

MDRV12  LD    A,#BF    ;MAX Y-COORD

MDRV13  LD    H,A

MDRV14  LD    (MCOORD),HL ;NEW CURSOR

;POSITION

;IN PIXELZ

POP      IX

RET

; ***** DRIVER END *****

A další varianta s akcelerací pohybu:

;// Драйвер Кемпстон-мыши *** Kempston-mouse driver

OLDCO   DEFW 0 ;(внутренняя переменная)

;координаты (х-младший, y-старший)

COORD   DEFW 0

;три младших бита - кнопки (лев,прав,средн; 1-нажата)

CONTRB  DEFB 0

MOUSE   ;(c)1994-98 MaxRomanoff,Slava Mednonogov

;**************************************

LD BC,#FBDF

LD DE,(OLDCO)

LD HL,(COORD)

IN A,(C) ;вычисление X

LD (OLDCO),A

SUB E

JR Z,MSEx0

JP P,MSEx1

NEG

CALL MSElog

NEG

ADD A,L

JR C,MSExe

XOR A

JR MSExe

MSEx1   CALL MSElog

ADD A,L

JR C,MSEx11

CP 248 ;max X

JR C,MSExe

MSEx11  LD A,248 ;max X

MSExe   LD L,A

MSEx0   LD B,#FF ;вычисление Y

IN A,(C)

LD (OLDCO+1),A

SUB D

JR Z,MSEy0

JP M,MSEy1

CALL MSElog

NEG

ADD A,H

JR C,MSEye

XOR A

JR MSEye

MSEy1   NEG

CALL MSElog

ADD A,H

JR C,MSEy11

CP 190 ;max Y

JR C,MSEye

MSEy11  LD A,190 ;max Y

MSEye   LD H,A

MSEy0   LD (COORD),HL

LD B,#FA  ;кнопки

IN A,(C)

LD (CONTRB),A

RET

MSElog  CP 4 ;мышка с ускорением

RET C

ADD A,A

JR C,MSElgC

CP 8*2

RET C

ADD A,8

JR C,MSElgC

CP 120

RET C

MSElgC  LD A,120

RET

;а) Если акселератор мыши не нужен, удалите п/п ;MSElog и все обращения к ней.

;б) Если минимальные координаты курсора больше, чем ;(0,0), необходимо ввести

;;дополнительные ограничения

Následuje částečně okomentovaný zdrojový kód ovladače myši pro osu X,Y a tlačítka. Podobný ovladač jsem použil do všech mnou upravených her.

;OVLADAC K-MOUSE/K-MOUSE TURBO

;(MAXIMX+1) = maximum v ose X

;(MINIMX+1) = minimum v ose X

;(MINIMX2+1)= -II-

;(MAXIMY+1) = maximum v ose Y

;(MINIMY+1) = minimum v ose Y

;(MINIMY2+1)= -II-

;(COORD+0)= souradnice X sipky

;(COORD+1)= souradnice Y sipky

;(OLDCO+0)= stara osa X mysi

;(OLDCO+1)= stara osa Y mysi

;Pred prvnim spustenim ovladace

;je nutne spustit rutinku od

;adresy KOREKCE, ktera ovladaci

;podstrci aktualni souradnice

;mysi jako predchozi hodnotu.

;Tak zajisti, ze sipka bude po  ;spusteni presne na vychozich

;souradnicich.

;ovladac lze volat dvojim zpuso

;bem. Pri volani od adresy

;KMNORMAL se testuje pouze osa

;X,Y a 3tlacitka mysi stejne

;jako u original K-MOUSE.

;Dalsi zpusob volani je od adr.

;KM-TURBO, kdy ovladac testuje

;osy X,Y a 4 tlacitka

;mysi.

;Ovladac vzdy uklada stav tlaci

;tek negovany, takze log.1 =

;stisknute tlacitko

;(BUTTONS+0) =

;D0=prave tlacitko

;D1=leve tlacitko

;D2=prostredni tlacitko

;D4=4.tlacitko(jen u KM-TURBO)

;v praxi staci jen spoustet pod

;prerusenim tento ovladac a pak

;z adresy COORD+0aCOORD+1 vycit

;at nove souradnice pro sipku.

;Ovladac jeste uklada primou

;adresu bajtu videoram, kam uka

;zuje souradnice sipky.

;Na adrese (KMVRAM)lezi 2B.adr.

;videoram pro vykresleni sipky.

;Na adrese (KMPIX)je pixelova

;pozice sipky(0-7)v danem bajtu

;A na adrese (KMATR)je 2B.adr.

;ukazujuci na odpovidajici mist

;o v atribut.casti videoram.

;vychozi souradnice sipky jsou

;pri prvnim spusteni ovladace

;ulozene na adresach COORD+0,+1

;==============================

XMAX     equ  255

XMIN     equ  0

YMAX     equ  191

YMIN     equ  0

;start ovladace K-MOUSE

org  49152

START

;- - - - - - - - - - - - - - -

;tato rutina se vola pred prvni

;m spustenim ovladace. Slouzi

;pouze k vyrovnani odchylek

;mysi s vychozi polohou sipky.

KOREKCE

;ulozi aktualni osu X

ld   a,%11111011

in   a,(223)

ld   (OLDCO),a

;ulozi aktualni osu Y

ld   a,%11111111

in   a,(223)

ld   (OLDCO+1),a

ret

;- - - - - - - - - - - - - - -

;start ovladace pro puvodni

;K-MOUSE(osy X,Y a 3 tlacitka)

KMNORMAL

ld   a,7

ld   (BUTMASK+1),a

jr   ORIGKM

;start ovladace pro novou K-MOU

;SE-TURBO(osy X,Y,4 tlacitka

KMTURBO

ld   a,15

ld   (BUTMASK+1),a

ORIGKM

;osa X

MAXIMX   ld   a,XMAX

ld   (SEM1+1),a

ld   (BE_Z+1),a

xor  a

ld   (MODIFY),a

ld   a,(COORD)

ld   l,a

ld   a,(OLDCO)

ld   e,a

ld   a,%11111011

in   a,(223)

ld   (OLDCO),a

call RUTINA

MINIMX   cp   XMIN

jr   nc,SMALX

MINIMX2  ld   l,XMIN

SMALX    ld   a,l

ld   (COORD),a

ld   a,h

ld   (ODCH),a

;osa Y

MAXIMY   ld   a,YMAX

ld   (SEM1+1),a

ld   (BE_Z+1),a

ld   a,237

ld   (MODIFY),a

ld   a,(COORD+1)

ld   l,a

ld   a,(OLDCO+1)

ld   e,a

ld   a,%11111111

in   a,(223)

ld   (OLDCO+1),a

call RUTINA

MINIMY   cp   YMIN

jr   nc,SMALY

MINIMY2  ld   l,YMIN

SMALY    ld   a,l

ld   (COORD+1),a

ld   a,h

ld   (ODCH+1),a

;tlacitka

ld   a,%11111010

in   a,(223)

cpl

;podle rezimu prace maskuje jen

;3(KMNORMAL) nebo 4(KMTURBO)tlac

;itka mysi

BUTMASK  and  15

ld   (BUTTONS),a

;nakonec se spocita adr.vram

;podle souradnic mysi

GO

ld   a,(COORD+0)

ld   l,a

and  7

;ulozi posun v pixelech

ld   (KMPIX),a

ld   a,l

srl  a

srl  a

srl  a

ld   l,a

ld   a,(COORD+1)

rla

rla

and  %11100000

or   l

;ulozi nizsi bajt adr.vram

ld   (KMVRAM),a

;a jeste jednou. protoze nizsi

;bajt je shodny i pro adr.atrib

;utove casti vram

ld   (KMATR),a

ld   a,(COORD+1)

and  7

ld   l,a

ld   a,(COORD+1)

and  %11000000

rrca

rrca

rrca

or   64

or   l

;ulozi vyssi bajt adr.vram

ld   (KMVRAM+1),a

;nasleduje generovani adr.atri

;butu z adresy videoram

rra

rra

rra

and  %00000011

or   %01011000

;uloz vyssi bajt adr.atributove

;casti vram

ld   (KMATR+1),a

ret

;------------------------------

RUTINA

sub  e

;odchylku zalohuj do H

ld   h,a

;pri nulove odchylce preskoc

jr   z,NM

;tady se meni NEG/NOP podle X/Y

MODIFY   neg

jp   p,M_PL

add  a,l

jr   c,ZER

xor  a

;posun souradnice sipky

ZER      ld   l,a

jr   NM

M_PL     add  a,l

jr   c,BE_Z

;MAX

;modifikuje 0 podle X,Y,K

SEM1     cp   0

jr   c,BE_B

;modifikuje 0 podle X,Y,K

BE_Z     ld   a,0

BE_B     ld   l,a

NM       ld   a,l

cp   255

jr   c,BIG

ld   l,255

BIG      ret

;------------------------------

;predchozi souradnice X,Y

OLDCO    defb 0,0

;pozice sipky

COORD    defb 128,96

;odchylka v ose X,Y

ODCH     defb 0,0

;tlacitka

BUTTONS  defb 0

;adr.bajtu vram podle souradnic

KMVRAM   defw 0

;adr.atrib.casti vram

KMATR    defw 0

;posun sipky v pixelech vpravo

;muze byt v rozmezi 0-7

KMPIX    defb 0

Všechny dosud uvedené ovladače měly ošetřené maximum a minimum pro obě osy. Někdy ale tyto testy okrajů nejsou třeba, nebo jsou přímo nežádoucí. Pak si vystačíme s velice jednoduchým ovladačem. Dejme tomu máme šipku, kterou chceme pohybovat po celé ploše obrazovky, což je plocha o rozměru 256 (osa X) * 192 (osa Y). Při pohybu šipka může přelézat okraje obrazovky. Problém je jen v tom, že osa Y má u K-MOUSE stejný rozsah (0-255) jako osa X. Nejjednodušší řešení bude upravit rozsah osy Y z 0-255 na 0-191. A nějak takhle bych to řešil já:

KMDRV	LD A,255

IN A,(223)

SRL A

RL L

SRL A

RL L

LD H,A

RLCA

ADD A,H

LD H,A

RR L

JR NC,NEXT1

INC H

NEXT1	RR L

JR NC,OSA_Y

INC H

OSA_Y	LD A,251

IN A,(223)

LD L,A

BUTON	LD A,250

IN A,(223)

CPL

AND 7

Na výstupu je v reg.H nová osa Y v rozsahu 0-191 a v reg.L osa X (0-255). V registru A je na bitech D0-D2 stav tlačítek(bit v log.1=stisknuté) a současně je nastaven flag NZ (not zero), pokud je stisknuté jakékoli ze tří tlačítek. Jediná nevýhoda ovladače je v tom, že se změnou rozsahu osy Y se změní ve stejném poměru i rychlost pohybu kurzoru. Místo 4:4 bude poměr 4:3, ale věřte mi, že běžný uživatel nic nepozná. Ovladač může být ještě kratší, ale s omezením na velikost plochy 128 x 128. Jednoduše toho docílíme vydělením každé osy dvěma:

LD A,251

IN A,(223)

SRL A

LD L,A

LD A,255

IN A,(223)

SRL A

LD H,A

LD A,250

IN A,(223)

CPL

AND 7

Rychlost pohybu šipky se současně snížila v obou osách na polovinu.

OBSLUHA KOLEČKA MYŠI

Stav (poloha) kolečka je čitelný na bitech 4-7 portu tlačítek. Po zapnutí ZX je kolečko čitelné, ale dá se vypínat / zapínat otočením kolečka v extra módu. Následující ovladač obsluhuje jen samotné kolečko a zdroják byl přepsán z diskmagazínu DON NEWS 19. Na adrese (W_COORD) je po návratu nová osa kolečka v rozsahu 0-255 bez ošetření maxima a minima.

WHEEL		LD H,0

CALL IN_WHEEL

SUB H

JR Z,S_DRIV+3

JP M,MS

CP 15-6

JP NC,GET_UP1

JP GET_DN

MS		NEG

CP 15-6

JP NC,GET_DN1

JP GET_UP

GET_DN1	NEG

AND #0F

GET_DN	CALL W_SPEED

LD H,A

LD A,(W_COORD)

SUB H

JR S_DRIV

GET_UP1	NEG

AND #0F

GET_UP	CALL W_SPEED

LD H,A

LD A,(W_COORD)

ADD A,H

S_DRIV	LD (W_COORD),A

RET

W_SPEED	CP 1

RET Z

LD B,A

LD E,A

ADD A,E

DJNZ $-1

RET

IN_WHEEL	LD BC,#FADF

IN A,(C)

AND #F0

RRCA

RRCA

RRCA

RRCA

LD (WHEEL+1),A

RET

W_COORD	DEFB 0

Před prvním spuštěním doporučuji provést CALL IN_WHEEL. Tak se vyrovná odchylka polohy kolečka.

ÚPRAVA HER A PROGRAMŮ PRO K-MOUSE

Úprava programů pro K-MOUSE není nijak složitá. Dáme si za úkol například upravit nějakou 2D střílečku z bočního podledu(CHRONOS nebo R-TYPE). V první řadě si zjistíme, kam si hra ukládá souřadnice(pozici) rakety a v jakém rozsahu se pohybují(maximum a minimum ve vertikálním a horizontálním směru). Najdeme si v paměti volné místo pro ovladač. Pak zjistíme adresu rutiny pro čtení klávesnice nebo joysticku a zmapujeme si její funkci. Tyto rutiny většinou vrací stav o směru pobybu a fire jako jednobajtovou hodnotu v nějakém registru. Pro čtení kempston joysticku najdeme často něco podobného:

#C000	LD  BC,#1F

#C003	IN  A,(C)

#C005	LD (#5B00),A

atd.....

Tady je ideální místo čtení joysticku volat ovladač myči s testem tlačítek. Ten po návratu vrátí v registru A hodnotu 16 při stisknutém tlačítku, nebo 0 při nestisknutém. Od adr. #C000 přepíšeme kód na:

#C000	CALL MFIRE

#C003	NOP

#C004	NOP

#C005	LD (#5B00),A

Tak zajistíme přesměrování na test tlačítka, jehož kód můžeme napsat nějak takto:

MFIRE	LD A,#FA

;A=stav tlačítek myši

IN  A,(#DF)

;testujeme jen levé tlačítko

BIT 1,A

LD  A,#00

;pokud není stisk, vrátí A=0

JR  NZ,END

;stisk emuluje stav fire joysticku

FIRE	LD A,#10

END	RET

Ješte si vyhledáme rutinu, která mění souřadnice podle původně načtené hodnoty z portu joysticku. To bude vypadat asi jakto:

#8200	LD A,(#5B00) ;vyzvedne stav joysticku

#8203	LD B,A

#8204	RR  B

#8205	CALL NZ,#8255 ;odskok při směru vpravo

#8208	RR  B

#8209	CALL NZ,#8289 ;odskok při směru vlevo

atd....

Na adrese #8255 musí být něco jako:

LD A,(#6253)	;protože se tato rutina

; volá pro směr vpravo, je jasné, že je na této

; adrese osa X

CP #CF		;test maxima v ose X

;návrat, když je pozice na maximu

RET Z

INC A

;posune souřadnici a uloží zpět

LD (#6253),A

RET

V předchozím případě, při přesměrování na test fire, nám rutina vrací kromě bitu 4(fire) všechny bity v log.0. Takže program nikdy nebude detekovat směry joysticku. Toho hned využijeme. Na adrese #8200 přepíšeme první instrukci na CALL MOUSEDRV (volání ovladače myši pro osu X a Y). Adresa MOUSEDRV ukazuje na volné místo v ram, kam umístíme ovladač. Na začátku ovladače si zazálohujeme všechny registry, které budeme používat, pak vložíme vlastní ovladač, na jehož konci těsně před návratem opět zazálohované registry obnovíme.

Ovladač myši:

MOUSEDRV	PUSH AF

PUSH HL

PUSH DE

Následuje kód ovladače

RETMDRV	POP DE

POP HL

POP AF

LD A,(#6253)	; Před návratem

;vložíme do A opět stav joysticku (vlastně jen fire)

RET

V ovladači nastavíme správně rozsahy pro osy X,Y a adresy, kam si hra ukládá souřadnice. Teď už by nám mělo fungovat ovládání souřadnic a fire pomocí myši. U některých her stačí jen místo instrukce pro čtení portu joysticku vložit jediný CALL našeho ovladače. Ten rovnou změní souřadnice, a v reg.A vrátí stav fire. Ne každá hra se s tím ale vyrovná, tak je lepší volat ovladač pro osy až přímo na začátku rutiny, která původně souřadnice měnila. V úvodním menu si zjistíme, kam si hra ukládá zvolený typ ovládání a na začátek ovladače přidáme ještě test, jestli je nastavený kempston. Pokud bude ovládání jiné, ovladač se rovnou vrátí, aniž by měnil souřadnice (před návratem musíme provést ještě instrukci LD A,(#5B00), kterou jsme přepsali). Nakonec ještě přepíšeme v menu název „KEMPSTON“ na „K-MOUSE_“.

ZDROJOVÝ KÓD K-MOUSE TURBO

Následující zdrojový kód pro XILINX XC9572XL-PC44  je psaný v jazyce ABEL

MODULE KMLAST9572

// 12.3.2006  VELESOFT

// K-MOUSE 2006 //

//plna verze pro externi pruchozi interface s CPLD - XILINX XC9572XL PC44

//u vsech portu je pouzita uplna adresace !!!

//Citelny citac kolecka na portu tlacitek je vy(za)pinatelny pouze v extra modu

//pootocenim kolecka v libovolnem smeru o vice jak 4 kroky, soucasne se extra mod opusti

//a citac kolecka je nastaven na BIN 1111.

//Po opusteni extra modu se vzdy resetuje citac kolecka do stavu BIN 1111.

//V extra modu ma 4. tlacitko funkci EXIT (opusteni extra modu)

//K-MOUSE umi pracovat v rezimu MASTER nebo SLAVE (podle nastaveni switche)

//Je tedy treba pripojit 2x K-MOUSE interface k ZX a jeden z nich naswitchovat

//jako SLAVE, zbytek si obslouzi software uzpusobeny pro dve K-MOUSE.

//pin c.34(na desce SWITCH s napisem "WHEEL")je urcen pro nastaveni rezimu //MASTER(nezapojen)/SLAVE)

//V rezimu MASTER(switch nezapojen) je mys po zapnuti pocitace funkcni, vypne se pri //softw.prepnuti na SLAVE

//V rezimu SLAVE (switch zapojen) neni mys po zapnuti pocitace pristupna, aktivuje se //softw.prepnutim na SLAVE

//a pri prepnuti na MASTER se opet odpoji.

//nastaveni MASTER ON+SLAVE OFF:

//MASTER mouse je automaticky aktivovana po zapnuti ZX, a pri cteni portu 254

//nastaveni SLAVE ON+MASTER OFF:

// DI ;behem obsluhy zakaz preruseni, program nesmi pristupovat na jine porty

// IN A,(178) ;specialni programova

// IN A,(98)  ;sekvence

// IN A,(223) ;pro nastaveni K-MOUSE

// IN A,(95)  ;jako SLAVE

// EI

// RET

//Upraveny rovnice hodin(CLK) pro ukladani stavu clonek mysi(BXA,BXB,BYA,BYB)

//Orezane citace os X a Y na 8 bitu => pri prepnuti rychlosti mysi se nemeni

//souradnice(drive posun dat na 10 bit citacich)

//Diky novemu CLK a kratsim citacum usetreny 4 registry a hromada termu !

//Po zapnuti je stav citace kolecka 1111(misto puvodni 0000). Software

//spolehajici se na hodnotu D7-D4 v log.1(na portu tlacitek) tak bude

//fungovat bez nutnosti kolecko vypinat. Ovsem za predpokladu,

//ze se koleckem nebude hybat.

//opetovny trojstisk v extra modu resetuje nastaveni mysi

//porty 31(AMIGA MOUSE/KEMPSTON JOY) se povoluji switchem ENABLE31

//switch AMOUSE nastavi emulaci amiga mouse na portu 31. IN 31=0 pri SWITCH OFF.

//na D4-D7 lezi 4 bitovy citac polohy kolecka. Zapojeni bylo prevzato z

//DON-NEWS19(donnws19).

//Adresace portu K-MOUSE, A-MOUSE

//tlacitka = 64223 xxxxx0x0 11011111(na D4-D7 je 4-bitovy citac pro kolecko)

//osa X    = 64479 xxxxx0x1 11011111

//osa Y    = 65503 xxxxx1x1 11011111

//A-MOUSE/KEMPSTON JOY = 31 00011111

//K-MOUSE: podpora ctyr tlacitek + kolecka mysi

//port tlacitek c. 64223:

// D0-prave tlacitko

// D1-leve tlacitko

// D2-prostredni tlacitko

// D3-4.tlacitko

// D4-bit 0 citace kolecka

// D5-bit 1 citace kolecka

// D6-bit 2 citace kolecka

// D7-bit 3 citace kolecka

//(stisknute tlacitko = log.0, nestisknute = log.1)

//A-MOUSE a KEMPSTON JOYSTICK: port 31

//D0-XB / joy RIGHT

//D1-YB / joy LEFT

//D2-XA / joy DOWN

//D3-YA / joy UP

//D4-leve tlacitko  / joy FIRE 1

//D5-prave tlacitko / joy FIRE 2

//D6-prostredni tlacitko / joy FIRE 3

//D7-ctrvrte tlacitko

//(aktivni smer/fire v log.1)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//VSTUPNI PINY

SLAVE		PIN 34;//nasazeny switch nastavi k-mouse jako SLAVE

KEY1		NODE ISTYPE 'REG';//Klic 1 nastaven na log.1 pri IN A,(178)

KEY2		NODE ISTYPE 'REG';//Klic 2 nastaven na log.1 pri IN A,(98)

KEY		= [KEY2,KEY1];

ACTIVE		NODE ISTYPE 'REG';//Pokud je mys SLAVE a je aktivovan MASTER, nevraci data !!!

XACTIVE		NODE ISTYPE 'COM';//SIGNAL ZPRACOVAVA ACTIVE A PRACUJE S OE DAT.

SET		NODE ISTYPE 'COM';//

DISWHEEL	NODE ISTYPE 'REG';//diswheel povoluje / blokuje kolecko

DISEXTRA	PIN 19;//BLOKUJE EXTRA MOD(prepinac v log.0)

ENABLE31	PIN 20;//pravy switch zpristupni port 31(v tomto rezimu je mozne

//stiskem FIRE na joysticku odpojit emulaci A-MOUSE a na

//portu 31 bude citelny KEMPSTON JOY

//po stisku tlacitka mysi se opet odpoji JOYSTICK a bude

//citelna A-MOUSE

AMOUSE		PIN 18;//levy switch(na desce znacen jako AMOUSE)zpristupni na

//portu 31 AMIGA MOUSE.(pak lze nulovat port 31 dodatecne

//z extra modu). Nezapojeny switch = port 31 tvrde nulovan.

XENABLE31	NODE ISTYPE 'REG'; //trojstisk,LEFT BUTTON - vyp/zap portu 31

//(nuluje port/emulace A-MOUSE)

STISK		NODE istype 'reg'; //reg.detekce trojstisku - zapne extra mod a

//tlacitka nejsou citelne

POVOL		NODE istype 'reg'; //reg.detekce uvolneni trojstisku

CLEAR		NODE istype 'reg'; //reg.nulujici STISK a POVOL pri opusteni modu

EXBUT		NODE istype 'reg'; //reg.stav layoutu tlacitek(EXBUT/NORMAL)

//registry s predchozim stavem clonek mysi v ose X

BXA		NODE istype 'reg';

BXB		NODE istype 'reg';

BX		= [BXA,BXB];

//registry s predchozim stavem clonek mysi v ose Y

BYA		NODE istype 'reg';

BYB		NODE istype 'reg';

BY		= [BYA,BYB];

//signaly smeru pri pohybu mysi

LEFT		NODE istype 'COM';

RIGHT		NODE istype 'COM';

UP		NODE istype 'COM';

DOWN		NODE istype 'COM';

//adresy z CPU

A0		PIN 8;

A1		PIN 6;

A2		PIN 4;

A3		PIN 2;

A4		PIN 39;

A5		PIN 40;

A6		PIN 42;

A7		PIN 43;

A8		PIN 38;

A10		PIN 37;

ADR		= [A7..A0];

//ridici signaly z CPU

IORQ		PIN 1;

RD		PIN 44;

//signaly z A-MOUSE(PICu)

XA		PIN 26;//joy DOWN

XB		PIN 24;//joy RIGHT

YA		PIN 22;//joy UP

YB		PIN 25;//joy LEFT

RIGHTB		PIN 35;//joy FIRE 2

LEFTB		PIN 33;//joy FIRE 1

MIDDLEB		PIN 36;//joy FIRE 3

FIRE4		PIN 27;//4.tlacitko mysi

//nove vstupy pro clonky kolecka

KA		PIN 29;

KB		PIN 28;

KUP		NODE istype 'COM';

KDOWN		NODE istype 'COM';

KYA		NODE istype 'REG';

KYB		NODE istype 'REG';

KY		= [KYA,KYB];

RKUP		NODE ISTYPE 'REG';

RKDOWN		NODE ISTYPE 'REG';

RK		= [RKUP,RKDOWN];

ARKUP		NODE ISTYPE 'REG';

ARKDOWN		NODE ISTYPE 'REG';

ARK		= [ARKUP,ARKDOWN];

K3..K0		NODE ISTYPE 'REG';//citac je jen 4-bitovy

KCOUNTER	= [K3..K0];

//VYSTUPNI PINY

D7		PIN 14 istype 'com';

D6		PIN 9  istype 'com';

D5		PIN 7  istype 'com';

D4		PIN 3  istype 'com';

D3		PIN 5  istype 'com';

D2		PIN 11 istype 'com';

D1		PIN 12 istype 'com';

D0		PIN 13 istype 'com';

DATA		= [D7..D0];

//INTERNI VYSTUPY

XQ7..XQ0	NODE istype 'reg';

XCOUNTER	= [XQ7..XQ0];	//citac pro osu X

YQ7..YQ0	NODE istype 'reg';

YCOUNTER	= [YQ7..YQ0];	//citac pro osu Y

MSLOW		NODE ISTYPE 'REG';//reg.rychlosti pohybu FAST/SLOW(vychozi stav = FAST)

SETUPRESET	NODE ISTYPE 'REG';//registr pro reset nastaveni interface

///////////////////////////////////////////////////////////

EQUATIONS

//smery pohybu mysi

RIGHT	= !BXA & !BXB &  XA & !XB

#  BXA & !BXB &  XA &  XB & !MSLOW //MSLOW v log.0 = turbo pohyb 4 x, log.1 = slow

#  BXA &  BXB & !XA &  XB & !MSLOW

# !BXA &  BXB & !XA & !XB & !MSLOW;

LEFT	= !BXA & !BXB & !XA &  XB

# !BXA &  BXB &  XA &  XB & !MSLOW

#  BXA &  BXB &  XA & !XB & !MSLOW

#  BXA & !BXB & !XA & !XB & !MSLOW;

DOWN	= !BYA & !BYB &  YA & !YB

#  BYA & !BYB &  YA &  YB & !MSLOW

#  BYA &  BYB & !YA &  YB & !MSLOW

# !BYA &  BYB & !YA & !YB & !MSLOW;

UP	= !BYA & !BYB & !YA &  YB

# !BYA &  BYB &  YA &  YB & !MSLOW

#  BYA &  BYB &  YA & !YB & !MSLOW

#  BYA & !BYB & !YA & !YB & !MSLOW;

//pri pohybu mysi uchova aktualni stav clonek

BXA	:= XA;

BXB	:= XB;

BX.clk	= !BXA & !BXB &  XA & !XB//V BXA a BXB je predchozi stav clonek

#  BXA & !BXB &  XA &  XB//Pokud predchozi stavy clonek nesouhlasi s aktualnim,

#  BXA &  BXB & !XA &  XB//ulozi aktualni stav do BXA a BXB.

# !BXA &  BXB & !XA & !XB

# !BXA & !BXB & !XA &  XB

# !BXA &  BXB &  XA &  XB

#  BXA &  BXB &  XA & !XB

#  BXA & !BXB & !XA & !XB;

BYA	:= YA;

BYB	:= YB;

BY.clk	= !BYA & !BYB &  YA & !YB

#  BYA & !BYB &  YA &  YB

#  BYA &  BYB & !YA &  YB

# !BYA &  BYB & !YA & !YB

# !BYA & !BYB & !YA &  YB

# !BYA &  BYB &  YA &  YB

#  BYA &  BYB &  YA & !YB

#  BYA & !BYB & !YA & !YB;

//soucasny stisk trech tlacitek mysi aktivuje extra mod

STISK.clk	= !LEFTB & !MIDDLEB & !RIGHTB & !STISK & !DISEXTRA;

STISK		:= 1;

STISK.ar	= CLEAR; //nuluje pri opusteni extra modu

//po uvolneni trojstisku se ceka na dalsi stisk tlacitka

POVOL.clk	= LEFTB & RIGHTB & MIDDLEB & STISK;

POVOL		:= 1;

POVOL.ar	= CLEAR; //nuluje pri opusteni extra modu

//opusteni extra modu stiskem a povolenim jakehokoli tlacitka, nebo po

//otoceni o vic jak 3 kroky kolecka

//4.tlacitko stornuje extra mod beze zmen nastaveni

!CLEAR.CLK	= STISK & POVOL & !LEFTB

# STISK & POVOL & !RIGHTB

# STISK & POVOL & !MIDDLEB

# STISK & POVOL & !K3 & K2 &!K1 &!K0 //NEW

# STISK & POVOL &  K3 &!K2 & K1 & K0 //NEW

# !FIRE4 & LEFTB & RIGHTB & MIDDLEB; //opusteni pri stisku 4.tlacitka

CLEAR		:= 1;

CLEAR.ar	= !STISK & !POVOL;

SETUPRESET.CLK	= STISK & POVOL & !LEFTB & !RIGHTB & !MIDDLEB;

//v extra modu stisk LB+RB+MB resetuje nastaveni mysi

SETUPRESET	:= 1;

SETUPRESET.AR	= !STISK;

//trojstisk(extra mod)+prave tlac.=prohozeni leveho a praveho tlac.

EXBUT.clk	= STISK & POVOL &  LEFTB &  MIDDLEB & !RIGHTB;

EXBUT		:= !EXBUT;

//opetovny trojstisk v extra modu resetuje nastaveni mysi.

EXBUT.ar	= SETUPRESET;

//trojstisk+leve tlac. = funkce zap/vyp nulovani portu 31 je pristupna

//jen pokud je zapojen switch AMOUSE.

XENABLE31.clk	= STISK & POVOL & !LEFTB &  MIDDLEB &  RIGHTB & !AMOUSE;

XENABLE31	:= !XENABLE31;

//opetovny trojstisk v extra modu resetuje nastaveni mysi.

XENABLE31.ar	= SETUPRESET;

//trojstisk+prostredni tlac. = rychlost pohybu SLOW / TURBO 4x

!MSLOW.CLK	= STISK & POVOL & LEFTB & !MIDDLEB & RIGHTB;

MSLOW		:= !MSLOW;

//opetovny trojstisk v extra modu resetuje nastaveni mysi.

MSLOW.ar	= SETUPRESET;

//clock pro citace os X a Y

XCOUNTER.clk	= LEFT & !RIGHT

# RIGHT & !LEFT;

YCOUNTER.clk	= UP & !DOWN

# DOWN & !UP;

//citac pro osu X

WHEN (!LEFT & RIGHT) //pohyb vpravo

THEN XCOUNTER	:= XCOUNTER + 1

WHEN (!RIGHT & LEFT) //pohyb vlevo

THEN XCOUNTER	:= XCOUNTER - 1

//citac pro osu Y

WHEN (!DOWN & UP) //pohyb nahoru

THEN YCOUNTER	:= YCOUNTER + 1

WHEN (!UP & DOWN) //pohyb dolu

THEN YCOUNTER	:= YCOUNTER - 1

//Pri extra modu nejsou citelna tlacitka K-MOUSE + kolecko. Port 31 je nulovan !!!

//output enable pro datove signaly

DATA.oe	= !A10 & A7 & A6 &!A5 & A4 & A3 & A2 & A1 & A0 & !RD & !IORQ & XACTIVE

//port 64479 - osa X + 64223 - tlacitka(+vypinatelne kolecko)

#  A10 & A8 & A7 & A6 &!A5 & A4 & A3 & A2 & A1 & A0 & !RD & !IORQ & XACTIVE

//port 65503 - osa Y

# !ENABLE31 &!A7 &!A6 &!A5 & A4 & A3 & A2 & A1 & A0 & !RD & !IORQ & XACTIVE;

//PORT 31 (A-MOUSE/KEMPSTON JOY)

//multiplex dat. Prepina 3x port K-MOUSE,1x port A-MOUSE

D0	= !A10 & !A8 & A7 & A1 & LEFTB & EXBUT //po prohozeni L/R tlacitek je zde leve tlac.

# !A10 & !A8 & A7 & A1 & RIGHTB & !EXBUT //defaultne je na D0 portu 64223 prave tlac.

# !A10 & !A8 & A7 & A1 & STISK//blokuje cteni tlacitek v EXTRA MODU

# !A10 &  A8 & A7 & A1 & XQ0//data osy X

#  A10 &  A8 & A7 & A1 & YQ0//data osy Y

#  !A7 & !A6 & A1 & !XB & !XENABLE31 & !STISK & !AMOUSE;//AMIGA-MOUSE pristupna jen kdyz

//je switch AMOUSE+EN31 zapojeny.

D1	= !A10 & !A8 & A7 & A1 & RIGHTB & EXBUT

# !A10 & !A8 & A7 & A1 & LEFTB & !EXBUT

# !A10 & !A8 & A7 & A1 & STISK

# !A10 &  A8 & A7 & A1 & XQ1

#  A10 &  A8 & A7 & A1 & YQ1

#  !A7 & !A6 & A1 & !YB & !XENABLE31 & !STISK & !AMOUSE;

D2	= !A10 & !A8 & A7 & A1 & MIDDLEB

# !A10 & !A8 & A7 & A1 & STISK

# !A10 &  A8 & A7 & A1 & XQ2

#  A10 &  A8 & A7 & A1 & YQ2

#  !A7 & !A6 & A1 & !XA & !XENABLE31 & !STISK & !AMOUSE;

D3	= !A10 & !A8 & A7 & A1 & FIRE4

# !A10 & !A8 & A7 & A1 & STISK

# !A10 &  A8 & A7 & A1 & XQ3

#  A10 &  A8 & A7 & A1 & YQ3

#  !A7 & !A6 & A1 & !YA & !XENABLE31 & !STISK & !AMOUSE;

D4	= !A10 & !A8 & A7 & A1 & (!K0 # DISWHEEL # STISK)// D4-D7 = 4-bit.citac polohy kolecka

# !A10 &  A8 & A7 & A1 & XQ4

#  A10 &  A8 & A7 & A1 & YQ4

#  !A7 & !A6 & A1 & !LEFTB & !XENABLE31 & !STISK & !AMOUSE;

D5	= !A10 & !A8 & A7 & A1 & (!K1 # DISWHEEL # STISK)//ktery je pripadne blokovan

# !A10 &  A8 & A7 & A1 & XQ5

#  A10 &  A8 & A7 & A1 & YQ5

#  !A7 & !A6 & A1 & !RIGHTB & !XENABLE31 & !STISK & !AMOUSE;

D6	= !A10 & !A8 & A7 & A1 & (!K2 # DISWHEEL # STISK)//nebo nastavenim v extra modu

# !A10 &  A8 & A7 & A1 & XQ6

#  A10 &  A8 & A7 & A1 & YQ6

#  !A7 & !A6 & A1 & !MIDDLEB & !XENABLE31 & !STISK & !AMOUSE;

D7	= !A10 & !A8 & A7 & A1 & (!K3 # DISWHEEL # STISK)//a docasne i pri aktivnim extra modu

# !A10 &  A8 & A7 & A1 & XQ7

#  A10 &  A8 & A7 & A1 & YQ7

#  !A7 & !A6 & A1 & !FIRE4 & !XENABLE31 & !STISK & !AMOUSE;//ctvrte tlacitko pro A-MOUSE

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// OBSLUHA KOLECKA

//KOLECKO BLOKOVANO POKUD REG.DISWHEEL = 1

DISWHEEL	:= !DISWHEEL; // klopny registr pro ON/OFF kolecka na portu tlacitek k-mouse

DISWHEEL.AR	= SETUPRESET; //kolecko povoleno pri resetovani k-mouse trojstiskem v extra modu

DISWHEEL.clk	= STISK & POVOL & !K3 & K2 &!K1 &!K0 //pootocenim kolecka v extra modu o vice nez

# STISK & POVOL &  K3 &!K2 & K1 & K0;//4 kroky se meni ON/OFF WHEEL

// Na datech D4-D7 je citelny negovany stav kolecka, takze vychozi stav je 1111.

//KYA a KYB je pro uchovani predchoziho stavu clonek kolecka

KYA		:= KA;

KYB		:= KB;

//a uklada se pri kazdem pohybu kolecka

KY.clk		= KUP & !KDOWN

# KDOWN & !KUP;

//generovani smeru pohybu kolecka mysi

KUP		=(!KYA & !KYB &  KA & !KB

#  KYA & !KYB &  KA &  KB

#  KYA &  KYB & !KA &  KB

# !KYA &  KYB & !KA & !KB);

KDOWN		=(!KYA & !KYB & !KA &  KB

# !KYA &  KYB &  KA &  KB

#  KYA &  KYB &  KA & !KB

#  KYA & !KYB & !KA & !KB);

//hodiny citace pohybu kolecka

KCOUNTER.CLK	= KUP & !KDOWN

# KDOWN & !KUP;

KCOUNTER.AR	=  STISK & !LEFTB & !RIGHTB & !MIDDLEB//nove se citac kolecka resetuje pri vstupu

# !STISK & !POVOL & CLEAR;		 //do extra modu

WHEN (KUP & !KDOWN)

THEN KCOUNTER	:= KCOUNTER+1//(puvodne -)

ELSE

WHEN (KDOWN & !KUP)

THEN KCOUNTER	:= KCOUNTER-1//(puvodne +)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// MASTER a SLAVE rezim

//SEKVENCE PROGRAMOVANI K-MOUSE:

//MASTER ON = Po zapnuti nebo po IN 254

//SLAVE  ON = IN 178: IN 98: IN 223: IN 95 (docasne)

KEY	:= KEY+1;// dvoubitovy citac poradi portu pro KLIC !!!

KEY.CLK	= (ADR==178) & !RD & !IORQ & (KEY==0) // KLIC 1 = IN 178

# (ADR==98)  & !RD & !IORQ & (KEY==1) // KLIC 2 = IN 98

# (ADR==223) & !RD & !IORQ & (KEY==2) // KLIC 3 = IN 223

# (ADR==95)  & !RD & !IORQ & (KEY==3);// KLIC 4 = IN 95 = SLAVE ON (docasne)

//reset citace pri pristupu na jine porty nez 178,98,223 a 95

KEY.AR	= (ADR!=178) & !RD & !IORQ

& (ADR!=98)  & !RD & !IORQ

& (ADR!=223) & !RD & !IORQ

& (ADR!=95)  & !RD & !IORQ;

//ACTIVE v log.1 znaci, ze je aktivni SLAVE mouse

ACTIVE	    := 1;// slave

ACTIVE.CLK  = (ADR==95) & !RD & !IORQ & (KEY==3); //ctenim z portu 95 se nastavi SLAVE mouse

ACTIVE.AR   = (ADR==254)& !RD & !IORQ; //pri IN 254 je nastavena MASTER mouse

//Blokovani DATA OE pri: SLAVE po zapnuti, nebo kdyz switch neodpovida aktualnimu nastaveni MASTER/SLAVE

XACTIVE	     = !ACTIVE &  SLAVE  //master je ON po zapnuti, a po IN 254

#  ACTIVE & !SLAVE; //slave je aktivni az po nastaveni SLAVE ON (docasne)

END

EXTERNÍ A INTERNÍ VERZE INTERFACE

Interní verze je určená pro zapojení přímo na desku počítače. Musíme si nejprve najít vhodné místo pro umístění, tak aby šel zavřít horní kryt klávesnice. Tato verze je z velké části v SMD provedení. Interface se připojí pomocí plochého vícežilového kabelu k signálům procesoru, ostatní přepínače a konekrory se propojí k desce interface. Plochý kabel k procesoru musí být pokud možno co nejkratší! Interní verze jde připojit do Didaktiků M / Kompakt, ZX Spectrum 48+ a ZX 128+2, ve kterých je dostatek místa. Na druhou stranu například do klasického ZX Spectra (GUMÁK) se už asi nic interního nevejde. Nevýhodou je nutnost pájet v počítači hromadu drátů. SMD součástky jsou připájené přímo na desce a budou se obtížně měnit (při případné poruše). Na rozdíl od externí verze jsou zde všechny signály ze Z80CPU odděleny od CPLD odpory 150 Ohmů. Jinak je interní a externí verze funkčně 100% shodná.

INTERNÍ K-MOUSE

KABEL PRO PŘIPOJENÍ K Z80CPU

PINOUT PLOŠNÉHO SPOJE BEZ KONEKTORU

K-MOUSE PŘIPOJENÁ K CPU

ZAPOJENÍ V ZX128+2

OSAZENÍ HORNÍ STRANY SOUČÁSTEK

Seznam součástek pro osazení horní strany plošného spoje:

7x 1N4148 – diody 1N4148 v provedení SMD(velikost 1206). Pokud nebudete používat joystick, nejsou třeba.

RN-6X4K7 – odporová síť 6x4K7 se společným vodičem. (pull-up signálů z PICu)

RN-5X4K7 – odporová síť 5x4K7 se společným vodičem. (pull-up signálů z PICu)

0R – nulový odpor, neboli drátová propojka

10x 150R – odpory SMD 1206

C2.2yF – kondenzátor

C100yF - kondenzátor

C27pF – kondenzátor (4MHz pro PIC)

LP2950CZ-3.3V – stabilizátor z 5V na 3.3V je zde jen kvůli obvodu XILINX XC9572XL-VQ44.

XC9572XL-10VQ44 – XILINX CPLD na 3.3V
Vlevo a dole je jednořadá pinová lišta, zahnutá 90(, vpravo je dvouřadá pin.lišta rovněž 90( zahnutá.

RN-8X4K7 – dlouhá odporová síť se společným vodičem zapojeným na pin č.9 pinové lišty vlevo( joy ). Piny 1-8 lišty spojit s piny této sítě. (= pull-up vstupu z joysticku)

OSAZENÍ SPODNÍ STRANY SPOJŮ

Seznam součástek pro osazení spodní strany plošného spoje:

R4K7 – odpor (4MHz)

0R – nulový odpor, neboli drátová propojka

10x 150R – odpory SMD 1206

C47nF – kondenzátor

C100nF – kondenzátor SMD 1206

PIC16F84A-04/SO – PIC16F84 v smd pouzdru SOIC 18. Rychlost může být 4 až 20MHz

Po osazení plošného spoje se na místa označená barevnými body (červený,modrý,růžový,žlutý) připojí signály z programátoru PICů a PIC se naprogramuje. Potom je nutné kapkou cínu propojit všechny přerušené spoje (celkem jich je 5)

Zdrojový kód CPLD interní K-MOUSE je stejný jako u externí, liší se akorát pinout CPLD:

//VSTUPNI PINY

SLAVE 		PIN 6;//v log.0 nastavi k-mouse jako SLAVE

KEY1		NODE ISTYPE 'REG';//Klic 1 nastaven na log.1 pri IN A,(178)

KEY2		NODE ISTYPE 'REG';//Klic 2 nastaven na log.1 pri IN A,(98)

KEY = [KEY2,KEY1];

ACTIVE		NODE ISTYPE 'REG';//Pokud je mys SLAVE a je aktivovan MASTER, nevraci data !!!

XACTIVE		NODE ISTYPE 'COM';//SIGNAL ZPRACOVAVA ACTIVE A PRACUJE S OE DAT.

SET		NODE ISTYPE 'COM';

DISWHEEL	NODE ISTYPE 'REG';//diswheel povoluje / blokuje kolecko

DISEXTRA	PIN 41;	//BLOKUJE EXTRA MOD(v log.0)

ENABLE31	PIN 42;	//zpristupni port 31(v tomto rezimu je mozne

//stiskem FIRE na joysticku odpojit emulaci A-MOUSE a na

//portu 31 bude citelny KEMPSTON JOY

//po stisku tlacitka mysi se opet odpoji JOYSTICK a bude

//citelna A-MOUSE

AMOUSE		PIN 40;	//pin AMOUSE zpristupni na

//portu 31 AMIGA MOUSE.(pak lze nulovat port 31 dodatecne

//z extra modu). AMOUSE v log.1 = port 31 tvrde nulovan.

XENABLE31	NODE ISTYPE 'REG';	//trojstisk,LEFT BUTTON - vyp/zap portu 31

//(nuluje port/emulace A-MOUSE)

STISK		NODE istype 'reg'; 	//reg.detekce trojstisku - zapne extra mod a

//tlacitka nejsou citelne

POVOL		NODE istype 'reg';	//reg.detekce uvolneni trojstisku

CLEAR		NODE istype 'reg';	//reg.nulujici STISK a POVOL pri opusteni modu

EXBUT		NODE istype 'reg';	//reg.stav layoutu tlacitek(EXBUT/NORMAL)

//registry s predchozim stavem clonek mysi v ose X

BXA		NODE istype 'reg';

BXB		NODE istype 'reg';

BX = [BXA,BXB];

//registry s predchozim stavem clonek mysi v ose Y

BYA		NODE istype 'reg';

BYB		NODE istype 'reg';

BY = [BYA,BYB];

//signaly smeru pri pohybu mysi

LEFT		NODE istype 'COM';

RIGHT		NODE istype 'COM';

UP		NODE istype 'COM';

DOWN		NODE istype 'COM';

//adresy z CPU

A0		PIN 32;

A1		PIN 31;

A2		PIN 29;

A3		PIN 27;

A4		PIN 22;

A5		PIN 20;

A6		PIN 19;

A7		PIN 18;

A8		PIN 16;

A10		PIN 14;

ADR = [A7..A0];

//ridici signaly z CPU

IORQ		PIN 38;

RD		PIN 39;

//signaly z A-MOUSE(PICu)

XA		PIN 44;	//joy DOWN

XB		PIN 1;	//joy RIGHT

YA		PIN 13;	//joy UP

YB		PIN 12;	//joy LEFT

RIGHTB		PIN 3;	//joy FIRE 2

LEFTB		PIN 2;	//joy FIRE 1

MIDDLEB		PIN 5;	//joy FIRE 3

FIRE4		PIN 43;	//4.tlacitko mysi

//nove vstupy pro clonky kolecka

KA		PIN 7;

KB		PIN 8;

KUP		NODE istype 'COM';

KDOWN		NODE istype 'COM';

KYA		NODE istype 'REG';

KYB		NODE istype 'REG';

KY = [KYA,KYB];

RKUP		NODE ISTYPE 'REG';

RKDOWN		NODE ISTYPE 'REG';

RK = [RKUP,RKDOWN];

ARKUP		NODE ISTYPE 'REG';

ARKDOWN		NODE ISTYPE 'REG';

ARK = [ARKUP,ARKDOWN];

K3..K0		NODE ISTYPE 'REG'; //citac je jen 4-bitovy

KCOUNTER = [K3..K0];

//VYSTUPNI PINY

D7		PIN 34 istype 'com';

D6		PIN 30 istype 'com';

D5		PIN 28 istype 'com';

D4		PIN 21 istype 'com';

D3		PIN 23 istype 'com';

D2		PIN 33 istype 'com';

D1		PIN 37 istype 'com';

D0		PIN 36 istype 'com';

DATA	= [D7..D0];

//INTERNI VYSTUPY

XQ7..XQ0	NODE istype 'reg';

XCOUNTER = [XQ7..XQ0];	 //citac pro osu X

YQ7..YQ0	NODE istype 'reg';

YCOUNTER = [YQ7..YQ0];	 //citac pro osu Y

MSLOW		NODE ISTYPE 'REG'; //reg.rychlosti pohybu FAST/SLOW(vychozi stav = FAST)

SETUPRESET	NODE ISTYPE 'REG'; //registr pro reset nastaveni interface